FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE ÁGUA

Classificação: Conforme NBR ABNT 11702 (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.1.2.7

Descrição: É indicado para aglutinar partículas soltas e tornar superfícies como reboco fraco, caiação, gesso e pinturas calcinadas e descascadas aptas a receberem acabamentos. É um produto de grande poder de penetração e de fácil aplicação que proporciona ótima aderência para os acabamentos.

Indicação: Indicado para aplicação de superfícies EXTERNAS e INTERNAS.

Diferenciais: É a evolução dos fundos preparadores, sua exclusiva fórmula base água, proporciona grande poder de penetração com fácil aplicação, proporciona ótima aderência para os acabamentos. É um produto de baixíssimo nível de odor, além de evitar a perda das ferramentas de aplicação. Seu uso melhora a aderência e a durabilidade de tintas e massas, selando e uniformizando a absorção, gerando desta maneira economia de tempo e dinheiro, além de melhorar a aderência dos produtos sobre ele aplicada.

Propriedades Físico-Químicas

Cor: leitoso, torna-se incolor, após a secagem.

Brilho Acabamento: n.a.

Sólidos/ Volume: 4,90- 6,90 %

Sólidos/ Peso: 5,30- 7,30 %

Viscosidade : 40-50 ku

Peso Específico: 0,980 – 1,02 g/cm3

VOC (compostos orgânicos Voláteis): 1,0 g/l

Ponto de Fulgor: > 100° C

Informações técnicas:

Composição: Resina base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos glicóis e tenso – ativos etoxilados e carboxilados e bactericidas.

Prazo de validade: 36 meses /Informações toxicológicas: Baixa toxidade / Embalagem: Lata 18 L e Galão 3,6 L

Dados de aplicação:

Diluente: Água

Rendimento: Lata 18L: 200 até 250 m²

Galão 3,6L: 40 até 50 m²

Acessórios de pintura: Rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias

Secagem: Ao toque: 30 minutos

Final: 4 horas

Diluição: A diluição deve ser testada diluindo-se um pouco do produto com 10% de água e aplicá-lo em uma pequena área da superfície a ser tratada. Após a secagem, verificar se o local apresenta brilho. A diluição ideal é aquela que não causa brilho.

Gesso: Diluir com 10% a 100% de água potável.

Outras superfícies: 10% a 20% de água potável.

No de demãos: 1 demão.

Limpeza: Não aplicável, pois trata-se de um produto que receberá acabamento.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%

Preparação da superfície:

De acordo com a ABNT NBR 13245: A superfície deve estar em bom estado, firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa sabão ou mofo;

· Emboço, reboco novo ou concreto recém-executado: aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias, lixar e eliminar pó. Aplicar selador para alvenaria;

· Reboco fraco, caiação e partes soltas: lixar e eliminar o pó e as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes;

· Superfícies pintadas aplicar o acabamento;

· Substratos cerâmicos porosos, vitrificados e fibrocimento: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem;

· Superfícies com imperfeições: lixar e eliminar o pó. Corrigir com massa niveladora conforme o ambiente (interno ou externo);

· Partes mofadas: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6h e enxaguar bem. Aguardar a secagem;

· Superfícies com brilho: lixar, eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar a secagem;

· Superfícies com gordura ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar secagem.

Condições ambientais:

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes. Temperaturas no intervalo de 10ºC a 40ºC e umidade inferior a 90%. Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto. Ao abrir a embalagem homogeneíze bem o produto. Até duas semanas pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer lave toda superfície com água imediatamente. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utilizá-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação. Em pinturas internas ou externas, a aplicação ou retoque de massa podem causar diferenças de tonalidade ou intensidade de brilho. Observar que a imperfeição natural das paredes pode tornar-se mais evidentes após aplicação de acabamento com maior brilho. Caso de duvidas, por favor, entrar em contato, tendo em mãos Nota Fiscal do produto e lote ou sua embalagem. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de desempenho nas sobras não utilizadas ou guardadas

Precauções:

Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e mascara protetora. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afaste-se do local. Se ingerido, não provocar o vômito. Consulte um médico levando esta embalagem. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação De segurança do Produto Químico – FISPQ. Emergência medica (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000 148110. Emergência e acidentes de transportes (24 horas): 08000 192274.

Observações

Utilize as cartelas de cores apenas como referência, pois as cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação à cor aplicada no substrato. As condições de iluminação e o brilho interferem na cor, por esta razão podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho / acabamento de cada produto.

Condições de asseguridade

Para assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem/boletim.

Informações adicionais

Ligue para: SAC( 65 ) 3611-3030 ou visite nosso site www.maxvinil.com.br